کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

فهرست مطالب

استاندارد روش نمونه‏گيري از پس‏آبهاي صنعتي

هدف و دامنه كاربرد

اصطلاحات و تعاريف

نكات مهم در نمونه‏برداري

نقطه نمونه‏گيري

تناوب نمونه‏گيري

وسيله نمونه‏گيري

ظروف نگهداري نمونه

روش كار

حفظ تركيبات نمونه

پيشگفتار

استاندارد روش نمونه‏گيري از پس آبهاي صنعتي كه بوسيله كميسيون فني استاندارد روشهاي آب تهيه و تدوين شده و در سي و ششمين كميته ملي استاندارد صنايع شيميائي مورخ 63/3/9 مورد تائيد قرار گرفته , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 1349 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است .

IS: 2488

استاندارد روش نمونه‏گيري از پس‏آبهاي صنعتي

1 ـ هدف و دامنه كاربرد

هدف از ارائه اين استاندارد تعيين روشي جهت نمونه‏گيري از پس‏آبهاي صنعتي است كه در آن اصول مشخصي براي يكنواخت كردن روشهاي مختلف نمونه‏گيري تدوين شده و اين روش در مقياس عمومي قابل اجراء بوده و در موارد خاص نيز احتمالا كاربرد خواهد داشت .

2 ـ اصطلاحات و تعاريف

2-1 نمونه‏گيري : واژه نمونه‏گيري كه در اين استاندارد بكار مي‏رود عبارتست از برداشتن قسمتي از پس‏آب كه نمايانگر كل پس‏آب مورد نظر باشد .

2-2 فاضلاب خام 1 : عبارتست از آبي كه پس از ورود به واحد صنعتي و گردش در مراحل مورد نظر به مواد موجود آلوده مي‏گردد .

2-3 پس آب صنعتي 2 : فاضلابي است كه عمل پالايش جهت كاهش آلودگي در مورد آن انجام گرفته است .

3 ـ نكات مهم در نمونه‏برداري 3

3-1 هدف اصلي نمونه‏گيري بدست آوردن قسمت كوچكي از پس آب صنعتي است كه نمايانگر خصوصيات واقعي پس آب باشد و مهمترين عوامل اساسي براي رسيدن باين مقصود عبارتند از :

" نقطه نمونه‏گيري " , " زمان و تناوب نمونه‏گيري " , " حفظ تركيبات نمونه تا زمان اجراي آزمايش ."

3-2 در هر روش نمونه‏برداري قواعد عمومي زير بايد بكار رود :

3-2-1 نمونه‏ها بايد نشان دهنده وضعيت موجود در نقطه‏اي باشد كه از آن محل برداشت انجام گرفته است .

3-2-2 نمونه‏ها بايد داراي حجم مناسب به نحوي باشد كه امكان تجديدپذيري آزمون به تعداد مورد نظر در روش آزمون مربوطه فراهم گردد .

3-2-3 نمونه‏ها بايد طبق روشي جمع‏آوري , بسته‏بندي و حمل و نقل گردد كه مراقبتهاي لازم جهت تأمين عدم تغيير در تركيبات و خصوصيات ويژه آن تا مرحله تجزيه در آزمايشگاه درباره آن اعمال شده باشد .

4 ـ نقطه نمونه‏گيري

نمونه‏گيري از پس آب يك واحد صنعتي تنها در يك نقطه مخصوص بايد انجام پذيرد و آن نقطه‏اي است كه پس آب از محوطه كارخانه خارج و به بيرون تخليه مي‏گردد .

5 ـ تناوب نمونه‏گيري

5-1 در صورت نياز به شناخت تغيير در تركيبات پس آب صنعتي در حين دوره مشخص مثلا زماني كه تخليه پس آب به حداكثر مقدار خود مي‏رسد , نمونه‏گيري بايد در تناوبهاي متناسب و كوتاه مانند هر پنج , ده , پانزده و يا 30 دقيقه انجام پذيرفته و سپس مورد آزمون قرار گيرد .

5-2 براي مطالعه ميانگين وضعيت‏ها , نمونه مركب 4 براي يك دوره كار روزانه واحد صنعتي و يا يك دوره معمول 24 ساعته و يا يك دوره توليد بايد جمع‏آوري گردد .

چنين نمونه مركبي بايد با تناوب مشخص از كانال عمومي تخليه پس آب واحد صنعتي جمع‏آوري و مخلوط شده و حجم نمونه‏هاي انفرادي بايد متناسب با حجم پس آب جاري در لحظه نمونه‏گيري انتخاب گردد .

5-3 تناوب نمونه‏گيري بستگي به تكرار تغييرات در ماهيت پس آب و حجم جريان آن دارد و در چنين مواردي بايد دقت كافي به نحوي مبذول گردد كه نمونه برداشته شده معرف مقدار حقيقي مواد جامد معلق نيز باشد .

5-4 در هر صورت در بيشتر موارد , نمونه‏گيري با تناوب يك ساعته توصيه مي‏گردد .

6 ـ وسيله نمونه‏گيري

6-1 سطل با آستر داخلي لعابي و يا چيني كه پوشش آن سالم و بدون شكستگي باشد و يا هر ظرف شيشه‏اي ديگر براي نمونه‏گيري مناسب مي‏باشد .

6-2 ظرف نمونه‏گيري بايد داراي دهانه گشاد بوده و حجم آن به اندازه‏اي باشد كه محتوي آن را براحتي بتوان بداخل ظرف نمونه منتقل كرد بدون اينكه سرريز شده و يا قسمتي از آن خالي بماند .

6-3 در صورت موجود بودن , از وسايل خودكار نمونه‏گيري نيز مي‏توان استفاده كرد .

7 ـ ظروف نگهداري نمونه

7-1 بطري‏هاي درب‏دار شيشه‏اي با دهانه گشاد به حجم دو تا سه ليتر جهت نگهداري نمونه مناسب است .

7-2 بطريهاي نگهداري نمونه بايد ابتدا با اسيد شستشو و سپس با آب مقطر آبكش گردد .

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

7-3 در صورت حمل نمونه به مسافات دور بايد كليه مراقبتهاي لازم براي جلوگيري از شكستن بطريها در حين انتقال انجام پذيرد .

8 ـ روش كار

8-1 در نمونه‏گيري از پس آبي كه داراي مواد جامد معلق است بايد نهايت دقت بنحوي بعمل آيد كه نمونه برداشته شده معرف مقدار حقيقي اين گونه مواد در زمان نمونه‏گيري باشد .

8-2 نمونه‏گيري نبايد از كتاب پس آب و يا با خراشيدن رسوبات كف كانال انجام گيرد .

8-3 نمونه بايد به آرامي و بدون ايجاد حبابهاي هوا برداشته شود .

8-4 وسيله نمونه‏گيري را وارد جريان پس آب كرده و آن را در نقطه‏اي كه بفاصله از كف كانال قرار دارد , پر كنيد .

8-5 نمونه‏هاي انفرادي را بايد در ظرفي شيشه‏اي و يا لعابي تميز و خشك كه گنجايش آن متناسب با حجم نمونه مركب است خالي كرد . مقدار نمونه مورد نياز براي آزمون از اين ظرف برداشته شده و در حين عمل لازم است نمونه مركب كاملا مخلوط شود تا مواد جامد آن بحالت معلق در آيد .

8-6 بطريهاي نگهدارنده نمونه را قبلا يا پس آب شستشو داده و سپس به كمك وسيله نمونه‏گيري طوري پر كنيد كه در بالاي آن حباب كوچكي جهت جلوگيري از شكستن بطري در اثر انبساط نمونه ( ناشي از تغييرات بعدي حرارت ) خالي بماند .

8-7 در صورت نياز مقدار لازم از مواد محافظت كننده تركيبات نمونه را بر روي آن ريخته و درب بطري را ببنديد .

يادآوري : در صورتيكه بايد از محافظت كننده‏هاي شيميائي مشخص شده در روش آزمون استفاده گردد , لازم است مقدار تعيين شده محافظت كننده را فقط به آن قسمت از نمونه كه براي آن آزمون در نظر گرفته شده است اضافه و بقيه نمونه دست نخورده باقي بماند .

8-8 هر بطري نمونه بايد برچسب‏گذاري شده و اطلاعات زير بر روي آن نوشته شود :

8-8-1 محل نمونه‏گيري

8-8-2 زمان نمونه‏گيري به روز و ساعت

8-8-3 نام مواد شيميائي محافظت كننده افزوده شده

8-8-4 درجه حرارت نمونه در حين برداشت

يادآوري : آزمونهاي درجه حرارت , رنگ و بو , سولفيدهاي نامحلول و كلر باقيمانده بايد در صورت نياز به آزمون در محل انجام گرفته و نتيجه آن بر روي برچسب قيد گردد .

حفظ تركيبات نمونه

9-1 روش يكساني براي نگهداري آزمونه جهت تمام آزمونها موجود نبوده و بستگي به نوع آزمون مورد نظر دارد ولي اغلب نمونه‏ها را مي‏توان براي حفظ تركيبات موجود در داخل جعبه‏اي با جدار عايق‏بندي شده كه محتوي يخ است در حرارت 3 تا 4 ساعت قبل نگهداري خواهد بود .

9-2 به نمونه برداشته شده جهت آزمون مجموع سولفيدها مقدار دو ميلي‏ليتر محلول 22 درصد استات روي بازاء هر ليتر نمونه اضافه كنيد .

9-3 نمونه برداشته شده جهت آزمون فنل را به وسيله اسيد اورتوفسفريك در مجاورت معرف متيل اورانژ به PH پائين‏تر از چهار رسانيده و بازاء هر ليتر نمونه مقدار يك گرم سولفات مس افزوده و در حرارت 10-5 درجه سانتيگراد نگهداري نمائيد .

اين نمونه بايد حداكثر طي 24 ساعت پس از زمان جمع‏آوري در معرض آزمون قرار گيرد .

9-4 نمونه برداشت شده جهت آزمون سيانيد را به وسيله ئيدراكسيد سديم به PH بالاتر از 11/0 رسانيده و در محل سرد نگهداري كنيد .

9-5 جهت تثبيت فلزات سنگين در صورتيكه نمونه اسيدي قوي نباشد , مقدار 5 ميلي‏ليتر اسيد نيتريك غليظ بازاء هر ليتر اضافه كنيد .

9-6 به نمونه‏هاي برداشته شده جهت آزمون روغن و چربي براي جلوگيري از فعاليت باكتريها مقدار 5 ميلي‏ليتر اسيد سولفوريك ( يك به يك ) بازاء هر ليتر اضافه نمائيد .

1- Waste Water

2- Industrial Effluents

3- براي توضيحات بيشتر به استاندارد شماره 2347 ايران مراجعه شود

4- Composite Sample

تأ ثیر فاضلاب وپس ابهای صنعتی كارخانجات بر آبزیان

مقدمه :

افزایش روز افزون جمعیت و تو سعه بیش از حد اسكان انسان ها درحاشیه رودخانه ها وسوا حل ابها و منابع آبی منجر به افزایش ایجاد مراكز صنعتی و كارخانجات شده است . كه اینها به نوبه خود ، ضا یعا ت و فضو لات آ لوده كننده به آ بها را افزایش می دهند . بطور ی كه این عوامل آ لوده كننده میتو انند تغیرات غیر قابل قبول وپیش بینی نشده ای را بر روی محیط ومنا بع آ بی ایجاد نما یند. و روند طبیعی زندگی آبزیان را تغیر دهند. 
تك تك آلوده كنندها ی صنعتی در آ بها ، به تنها ی آنقد ر مشكل ساز نمی باشند. بلكه عوامل گونا گون ،شامل: 
روش عمل ، مقدار رقیق شدن در طول مسیر و..... دست به دست هم داده تا اینكه مشكلات فراوان را در آبها ایجاد می كنند. 
بطور مثال: تركیبات سیانور در محیطهای آبی سّمی هستند . ولی وقتی درمجاور كادمیم و روی ، قرار میگیرند . سمّی شدن آنها صدها بار تشدید وكشنده تر می شوند.

هدف :

شناسای برخی ازمنابع ضایعات وپس آبهای صنعتی كارخانجات ومراكز صنعتی كه آ لوده كننده محیط زیست و اكوسیستمهای آبی می باشند و در نهایت منجر به بروز مشكلات فراوان برای آبزیان و انسانها می شوند .

بحث :

بطور كلی ضایعات وپس آبهای صنعتی كارخانجات به صورت: مواد آلی گیاهی وجانوری ( اجسادوبقایای آنها ) _مواد آلی شیمیای( شامل: سموم گیاهی ، پاك كننده ها وهیدروكربنها _(عناصروتركیبات معدنی _رسوبات _ مواد رادیواكتیو _حرارت _فلزات سنگین وغیره ...می باشند .

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

اثرات ایجاد شده ناشی از فاضلابهای صنعتی در منابع آبی شور وشیرین تا حدودی یكسان است كه برخی از انها بطور خلا صه به قرار زیر می باشد:

  فاضلا بهای صنعتی كا رخانجا ت شستشوی الیاف و پس ما نده های كارخانجات شیمیای كه منشأ الی دارند . به شدت آبها را قلیای كرده ، بی.ا. دی. آب را افزایش می دهند .

  كارخانجات گوشت ،لبنیات ،نی شكر، به همراه تقطیر وكنسرو كردن آنها در آ بها به علّت تجزیه باكتریها ، بی.ا.دی. را افزایش واكسیژن محلول را كاهش میدهند .

  فاضلاب كارخانجات تولید كاغذ كه محتوی تكه های چوپ –پنتا كلروفنل –پنتا كلروفنات سدیم-متیل مركاپتان وسولفات ها ، هستند به شدت خورنده بوده وسمّ مهلكی برای ما هیان ایجاد میكنند . همچنین باكتریهای تولید كننده گاز با استفاده از سولفاتهای حاصله از تولید كاغذ ، محیط آب را آلوده وكم اكسیژن می كنند . 
دسته های ماهی وقتی در چنین آب وشرایطی قرار می گیرند ،یا كوچ كرده ویا به كلی نابود می شوند. 
نیروگاههای اتمی و هسته ای با ایجاد ضایعات مواد رادیواكتیوی در كمترین زمان بالا ترین مقدار آلودگی وتغیرات را در آب وماهی ها ایجاد میكنند. این تركیبات با تغیرات ژنتیكی ماهیان منجر به مشكلات فراوان می شوند.

فاضلاب كارخانجات متالوژی مثل :

كارخانه های ذوب آهن كه از آب برای سا ختن ذغال كك استفاده می كنند ، بسیار اسیدی بوده ومواد سمّی فراوانی مانند : فنل ، سیا نوژن ، سرباره ، كك و جامدات بسیار ریز محلول در خود را وارد منا بع آبی كرده ،باعث تغیرات و مرگ ومیر ماهیان می شوند .

عوامل مؤثر در آلودگی فاضلاب و پس آبها

طبقه بندی : آبخیزداری - مقالات

فاضلاب و پس آبهای مراکز صنعتی ، کشاورزی و همینطور محلهای مسکونی از آلوده کننده‌های عمده آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی بویژه آبهای رودخانه‌ها ، دریاها و دریاچه‌ها هستند. با این فاضلابها و همینطور عوامل مؤثر در آلودگی فاضلاب و پس آبها آشنا می‌شویم

پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون ، معیاری برای تعیین آلودگی فاضلابها

پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون آبها ، یکی از معیارهای مهم آلودگی آنهاست. بطوری که می‌دانیم اکسیژن محلول در آب ، عامل اساسی زندگی و رشد حیوانات و گیاهان است. زندگی این موجودات بستگی به حداقل اکسیژن محلول در آب دارد. ماهی بیش از سایر جانداران و بی مهره‌گان در درجه دوم و باکتریها کمتر از تمام موجودات آبزی به اکسیژن محلول در آب نیاز دارند. در یک آب معمولی که ماهی در آن پرورش می‌یابد، غلظت اکسیژن محلول نباید کمتر از 5 میلیگرم در لیتر باشد و این مقدار در آبهای سرد به 6 میلیگرم در لیتر افزایش می‌یابد.

در صورتی که مقدار اکسیژن محلول در آب کمتر از حداقل مجاز برای زندگی جانداران آبزی باشد، آن آب ، آلوده تلقی می‌گردد. وجود مواد آلی در آب ، موجب مصرف و تقلیل مقدار اکسیژن محلول می‌گردد. غالب ترکیبات آلی موجود در آب دارای کربن هستند و فعل و انفعال مهمی که در محیط آبی به کمک باکتریهای خاصی انجام می‌پذیرد به ترتیب زیر است:

C + O2 = CO2

در این واکنش به ازاء 12 گرم کربن ، 32 گرم اکسیژن مصرف می‌شود. اگر فرض کنیم که مقداری روغن که حاوی 12 گرم کربن بوده ، در آب ریخته شود، با در نظر گرفتن حداکثر مقدار اکسیژن محلول در آب در شرایط معمولی (میلیگرم در لیتر) این مقدار روغن آبی در حدود 3555 لیتر را فاقد اکسیژن نموده و به معنی دیگر کاملا آلوده می‌نماید.

میزان مواد آلی در فاضلابها

بطوری که قابل پیش بینی است فاضلابها و پس آبها حاوی مقدار بسیار زیادی مواد آلی است. تقریبا آثار کلیه مواد مصرف در زندگی اجتماعی و همینطور صنایع ، در فاضلابها وجود دارد. تخلیه فاضلابها و پس آبها در آبهای معمولی آنها را به سرعت آلوده می‌کند و این در واقع زاییده وجود مقادیر بسیار زیاد مواد آلی در فاضلابها و پس آبها.

اکسیژن مورد نیاز جهت اکسیداسیون یک فاضلاب

اکسیژن مورد نیاز جهت اکسیداسیون یک فاضلاب ، پس آب و یا آب آلوده معیار مناسبی برای آگاهی از حدود مقدار مواد آلوده کننده موجود در آنهاست. دو روش تعیین میزان آلودگی که بر اساس یاده شده در بالا متکی هستند، تحت عناوین COD و BOD شناخته شده‌اند.

(BOD (Biochemical Oxygen Demand

BOD یک فاضلاب ، پس آب و یا آب عبارت است از میزان اکسیژن مور نیاز میکرو ارگانیسمها در اکسیداسیون بیوشیمیایی مواد آلی موجود در آن. در حقیقت BOD تعیین کننده مقدار اکسیژن مورد لزوم برای ثبوت بیولوژیکی مواد آلی نمونه مورد نظر خواهد بود. اگر BOD آبی در حدود 1 میلیگرم در لیتر باشد، آب خوب و اگر به حدود 3 برسد مشکوک و بیشتر از 5 ، آلوده است.

(COD (Chemical Oxygen Demand

COD یک فاضلاب ، پس آب و یا آب آلوده ، عبارت است از میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد قابل اکسیداسیون موجود در آن. مقدار COD معمولا با استفاده از یک عامل اکسید کننده قوی در محیط اسیدی قابل اندازه گیر است. تعیین BOD با وجود ارزش فراوان به همراه دو نکته ضعف اساسی است. اولی طولانی بودن مدت آزمایش و دومی امکان مسموم شدن میکرو ارگانیسمهای مورد نظر در تماس با مواد آلوده در این مدت طولانی ، از اینرو COD ارزش فراوانی پیدا می‌کند.

درجه بندی فاضلابها

فاضلاب آبها بر حسب مقدار BOD درجه بندی می‌شود. فاضلابهایی که BOD آنها به ترتیب در حدود 210 ، 350 و 600 میلیگرم در لیتر هستند، فاضلابهای ضعیف ، متوسط و قوی هستند. برای جلوگیری از آلودگی آبها در بیشتر نقاط جهان ، هیچ فاضلابی حتی بعد از تصفیه در صورتیکه BOD آن بیش از 20 میلیگرم در لیتر باشد، مجاز به ورود به جریانهای سطحی و یا زیر زمینی نیست.

فاضلابهای غیر انسانی

باید دانست که در طبیعت تنها انسان نیست که با تولید فاضلاب یا پس آب باعث آلودگی آبها می‌شود. بلکه فعالیت حیوانات نیز در این آلوده سازی بسیار مؤثر است. در صورتیکه به عنوان مبنای مقایسه ، میزان آلودگی انسان را معادل یک BOD فرض کنیم، حیوانات دیگر نظیر اسب ، گاو ، گوسفند ، خوک و مرغ خانگی به ترتیب 11.3 ، 16.4 ، 2.5 ، 1.9 و 0.91 خواهند بود.

تخلیه بی رویه فاضلابهای صنعتی در آبهای سطحی

تخلیه بی رویه و پس آبهای صنعتی (و همینطور غیر صنعتی و کشاورزی) در آبهای سطحی ، موجب مرگ و میر حیوانات آبزی بخصوص ماهیها می‌گردد. جالب توجه است که تلاشی اجساد همین حیوانات خود مزید بر علت موجب آلودگی هر چه بیشتر می‌گردد. از دیگر اثرات مهم این فاجعه تبدیل فعالیت باکتریهای آب از حالت هوازی (Aerobic) یعنی توأم با مصرف اکسیژن به حالت بی هوازی (Anaerobic) و بدون نیاز به اکسیژن می‌باشد.

فعالیت باکتریهای بی هوازی ، توام با پیدایش نامطبوع و مواد قابل اعتراض است، بطوری که بوی زننده‌ای دارد و قابل اشتعال است. بدبو و بویی نظیر تخم مرغ گندیده دارد و ، سمی خطرناک بوده و بوی تند سیر می‌دهد. بطور کلی غالب محصولات از فعالیت باکتریهای بی هوازی برای زندگی دیگر موجودات بخصوص موجودات آبزی ، مضر است.

مواد شیمیایی ، ایجاد کننده اصلی فاضلاب صنعتی

از مهمترین و شناخته شده ترین مواد شیمیایی که در ابعاد وسیعی مصرف عمومی دارد و به علل مختلف ایجاد آلودگی می‌کند، عبارت از شوینده‌ها (Detergents) است. از حدود سالهای 1940 ، شوینده‌های مصنوعی وارد بازار مصرف شدند که مهمترین آنها عبارت بود از الکیل بنزن سولفانات. این نوع شوینده‌ها دارا یک نکته ضعف مهمی هستند که عبارت از عدم تجزیه آنها توسط مکرو ارگانیسمها است. وجود این مواد در آب باعث ایجاد کف می‌گردد و این کف باعث مشکلات فراوانی برای عمل تصفیه است و در ضمن باعث کندی عمل فتوسنتز می‌گردد.

استفاده از این شوینده‌ها بعدها در آمریکا و اروپا ممنوع شد تا سرانجام در سال 1965 شوینده جدیدی با نام LAS به بازار آمد که نکته ضعف مذکور را ندارد و توسط میکرو ارگانیسمها تجزیه می‌گردد. ترکیبات ازت دار نیز از طرق مختلف بویژه کودهای شیمیایی وارد فاضلابها می‌گردد. فسفر و ازت که از طریق فاضلاب وارد آب دریاچه‌ها می‌گردد و به علت تغذیه خوب گیاهان آبی پدیده‌ای به نام مسن شدن ایجاد می‌کند و ا ایجاد و ته نشین شدن لجن و گل و لای از عمق این دریاچه‌ها کاسته می‌شود و یکی از مهمترین اثرات نامطلوب این پدیده ، کاهش شدید اکسیژن آبهاست که منجر به تبدیل باکتریهای هوازی به بی هوازی می‌گردد.

مهمترین عوامل ضرورت عدم تخلیه فاضلابهای صنعتی به آبهای جاری و زیر زمینی

اسیدیته آزاد

مواد قلیایی قوی

غلظت زیاد مواد محلول

چربی و روغن

فلزات سنگن و مواد سمی

گازهای بدبو و سمی

مواد رادیو اکتیو

مواد معلق ، رنگ ، بو

ازدیاد دما

وجود میکرو ارگانیسمهای بیماری زا